## Slide 1: SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE POSIÇÃO E VELOCIDADE DE UM MOTOR DC COM PARÂMETROS INTERATIVOS E PRÉ-CALCULADOS
Leonardo Oneda Galvani
Guilherme Nami Bortolozi
Henrique Fortuna Accorinti
Matheus Ferreira Palú

## Slide 2: A ideia
A ideia principal é desenvolver um ambiente de simulação de duas malhas de controle fechadas diferentes no mesmo dispositivo e poder comparar e entender os efeitos de acordo com os valores introduzidos.
Substituir software com licenças, como LabView ou Matlab.
Analisar o desempenho com controladores projetados para a planta.

## Slide 3: Hardware
Sistema a ser controlado
A interface terá como função controlar posição e velocidade de um motor DC, acoplado a uma roda de inércia. Para isso será necessário os seguintes componentes:
  Motor DC
  Encoder
  Ponte H
  microcontrolador
  Comunicação Serial (Via cabo)

## Slide 4: Software
Base
O Software será separado em duas principais partes
  Python (Orientado a objeto e interface gráfica)
  C (Controle de posição ou velocidade)
A comunicação entre as duas partes será realizado com a comunicação serial.

## Slide 5: Estrutura

## Slide 6: Estrutura
Orientação a objeto
Características importantes:
  Botões para seleção de modo (Posição ou Velocidade)
  Botões para voltar
  Parâmetros:
    Kp
    Ki
    Kd
    SetPoint
  Simular (pacote de informação via Serial)

## Slide 7: Estrutura
Leitura do pacote
Implementação da malha de controle
Leitura simultânea dos dados
Interpretação dos dados
Envio via serial

## Slide 8: Instrumentação
Sensor usado
Para medir a posição e a velocidade do motor foi utilizado o mesmo sensor, um encoder de efeito hall.
O encoder consiste em dois sensores de efeito hall estrategicamente posicionado que são acionado quando algum imã se aproxima, a qual este está posicionado no disco preto.
Por conta do uso de dois sensores é possível adquirir o sentido de rotação do motor, por meio da sua quadratura.

## Slide 9: Microcontrolador
Realização da prototipação utilizando um arduino nano
Pouca memória SRAM
Não atende os requisitos
Utilizar o microcontrolador PIC com os periféricos necessários
PIC16F1619
PIC16F18877
Periférico | Característica
Timers | 2x
PWM | 1x
UART | 1x
IO | 3x
Int. Ext. | 1x
Compatibilidade | MCC
Memória | >2KB

## Slide 10: MODELO DE NEGÓCIOS
Receber dados
Leitura do pacote enviado pelo simulador pela UART
Controlar
Controle da planta usando os dados, timers, PWM, IOs e a memória
Enviar dados
Envia pela UART todos os dados neccessários.

## Slide 11: MCC

## Slide 12: MCC

## Slide 13: Receber dados
CONTOSO
Nosso produto tem um preço abaixo do de outras empresas de arquitetura no mercado
Simples e fácil de construir, em comparação com os materiais de construção complexos dos concorrentes
A acessibilidade de preços é o principal atrativo para nossos consumidores em relação ao nosso produto

## Slide 14: Controlar
Leitura Encoder
Nosso produto tem um preço abaixo do de outras empresas de arquitetura no mercado
Simples e fácil de construir, em comparação com os materiais de construção complexos dos concorrentes
A acessibilidade de preços é o principal atrativo para nossos consumidores em relação ao nosso produto

## Slide 15: Controlar
CONTOSO
Nosso produto tem um preço abaixo do de outras empresas de arquitetura no mercado
Simples e fácil de construir, em comparação com os materiais de construção complexos dos concorrentes
A acessibilidade de preços é o principal atrativo para nossos consumidores em relação ao nosso produto

## Slide 16: Controlar
CONTOSO
Nosso produto tem um preço abaixo do de outras empresas de arquitetura no mercado
Simples e fácil de construir, em comparação com os materiais de construção complexos dos concorrentes
A acessibilidade de preços é o principal atrativo para nossos consumidores em relação ao nosso produto

## Slide 17: Enviar dados
CONTOSO
Nosso produto tem um preço abaixo do de outras empresas de arquitetura no mercado
Simples e fácil de construir, em comparação com os materiais de construção complexos dos concorrentes
A acessibilidade de preços é o principal atrativo para nossos consumidores em relação ao nosso produto

## Slide 18: Estrutura
Exibição dos dados
Comparação entre a simulação atual e a anterior, para análise de desempenho

## Slide 19: OBRIGADO
Leonardo Oneda Galvani
Guilherme Nami Bortolozi
Henrique Fortuna Accorinti
Matheus Ferreira Palú