## Slide 1: SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE POSIÇÃO E VELOCIDADE DE UM MOTOR DC COM PARÂMETROS INTERATIVOS E PRÉ-CALCULADOS
Leonardo Oneda Galvani
Guilherme Nami Bortolozi
Henrique Fortuna Accorinti
Matheus Ferreira Palú

## Slide 2: A ideia
A ideia principal é desenvolver um ambiente de simulação de malhas de controle fechadas diferentes no mesmo dispositivo e poder comparar e entender os efeitos de acordo com os valores introduzidos.
Substituir software com licenças, como LabView ou Matlab.
Analisar o desempenho com controladores projetados para a planta.

## Slide 3: Hardware
Sistema a ser controlado
A interface terá como função controlar posição e velocidade de um motor DC, acoplado a uma roda de inércia. Para isso será necessário os seguintes componentes:
  Motor DC
  Encoder
  Ponte H
  microcontrolador
  Comunicação Serial (Via cabo)

## Slide 4: Software
Base
O Software será separado em duas principais partes
  Python (Orientado a objeto e interface gráfica)
  C (Controle de posição ou velocidade)
A comunicação entre as duas partes será realizado com a comunicação serial.

## Slide 5: Estrutura

## Slide 6: Estrutura
Orientação a objeto
Características importantes:
  Botões para seleção de modo (Posição ou Velocidade)
  Botões para voltar
  Parâmetros:
    Kp
    Ki
    Kd
    SetPoint
  Simular (pacote de informação via Serial)

## Slide 7: Estrutura
Leitura do pacote
Implementação da malha de controle
Leitura simultânea dos dados
Interpretação dos dados
Envio via serial

## Slide 8: Estrutura

## Slide 9: Instrumentação
Sensor usado
Para medir a posição e a velocidade do motor foi utilizado o mesmo sensor, um encoder de efeito hall.
O encoder consiste em dois sensores de efeito hall estrategicamente posicionado que são acionado quando algum imã se aproxima, a qual este está posicionado no disco preto.
Cada sensor define um canal, portanto no encoder existe canal A e canal B
Por conta do uso de dois sensores é possível adquirir o sentido de rotação do motor, por meio da sua quadratura.

## Slide 10: Microcontrolador
Realização da prototipação utilizando um arduino nano
Pouca memória SRAM
Não atende os requisitos
Utilizar o microcontrolador PIC com os periféricos necessários
PIC16F1619
PIC16F18877
Periférico | Característica
Timers | 2x
PWM | 1x
UART | 1x
IO | 3x
Int. Ext. | 2x
Compatibilidade | MCC
Memória | >2KB

## Slide 11: Módulos
Receber dados
Leitura do pacote enviado pelo simulador pela UART
Controlar
Controle da planta usando os dados, timers, PWM, IOs e a memória
Enviar dados
Envia pela UART todos os dados neccessários.

## Slide 12: MCC

## Slide 13: MCC

## Slide 14: Receber dados
Leitura e interpretação
Leitura da UART até o caracter “\n”
Separção do conteúdo por meio do separador comum “,”
Tranforma o texto em inteiro
Tratamento e atribuição

## Slide 15: Controlar
Leitura Encoder
Interrupção externa nos dois canais do encoder
Leitura digital
Variavel global

## Slide 16: Controlar
Estouro de timer para controle discreto
configurando o timer para o estouro coincidir com o tempo amostral do controle discreto de 10ms
O estouro causa uma interrupção e a ISR dela é definida
O importante dela é ser rápida, portanto simples

## Slide 17: Controlar
Controle
Dependendo do modo selecionado pelo usuário, como controle interativo de posição ou velocidade, ou algum controlador projetado ele executará uma seguinte parte
Usando os valores fornecidos pelo usuário ou usando a equação de diferenças
Utiliza um saturador
Aplica no motor a saída do controlados

## Slide 18: Controlar
Controle
Atribui, dependendo do sinal da saída do controlador, os estados dos IOs para a ponte H
Tratamento da zona morta do motor
Atribui o valor a saída PWM

## Slide 19: Enviar dados
Envio
Com os dados armazenados ocorre o envio do pacote de dados pela UART

## Slide 20: Projeto dos controladores
No projeto foi proposto 3 projetos de controladores com o objetivo de comparar as suas eficiências e implementações, utilizando tanto métodos analítico como o software.
  Avanço de fase
  Proporcional – Derivativo
  PID
Primeira etapa consiste em obter o modelo do motor, para isso será usado o método do ensaio, com entradas definidas.

## Slide 21: Projeto dos controladores

## Slide 22: Projeto dos controladores
Função de Transferência | Constante de tempo (s) | Ganho
 | 0,3 | 20
 | 0,3 | 34
 | 0,27 | 26,67
 | 0,19 | 23
 | 0,18 | 21,176
 | 0,248 | 24,97
Função de Transferência | Constante de tempo (s) | Ganho
 | 0,3 | 20
 | 0,3 | 34
 | 0,27 | 26,67
 | 0,19 | 23
 | 0,18 | 21,176
 | 0,248 | 24,97
Função de Transferência | Constante de tempo (s) | Ganho
 | 0,321 | 20,128
 | 0,353 | 33,697
 | 0,295 | 26,26
 | 0,21 | 22,776
 | 0,16 | 21,04
 | 0,2678 | 24,7802
Função de Transferência | Constante de tempo (s) | Ganho
 | 0,321 | 20,128
 | 0,353 | 33,697
 | 0,295 | 26,26
 | 0,21 | 22,776
 | 0,16 | 21,04
 | 0,2678 | 24,7802
Analítico
MatLab
Velocidade

## Slide 23: Projeto dos controladores
Posição
Analítica |  |  | Software
Função de transferência | Cte. De tempo | Ganho | Função de transferência
 | 0,3 | 19,93 | 
 | 0,31 | 33,68 | 
 | 0,27 | 26,17 | 
 | 0,2 | 23,4 | 
 | 0,16 | 20,78 | 
 | 0,248 | 24,794 | 
Analítica |  |  | Software
Função de transferência | Cte. De tempo | Ganho | Função de transferência
 | 0,3 | 19,93 | 
 | 0,31 | 33,68 | 
 | 0,27 | 26,17 | 
 | 0,2 | 23,4 | 
 | 0,16 | 20,78 | 
 | 0,248 | 24,794 | 

## Slide 24: Projeto dos controladores

## Slide 25: Projeto dos controladores

## Slide 26: Projeto dos controladores

## Slide 27: Projeto dos controladores

## Slide 28: Projeto dos controladores

## Slide 29: OBRIGADO
Leonardo Oneda Galvani
Guilherme Nami Bortolozi
Henrique Fortuna Accorinti
Matheus Ferreira Palú